ZÁBRANA TRUHLÍKŮ

Montáž bez vrtání !

__________________________________________________________________________________

Návod k montáži :

__________________________________________________________________________________

1. výrobek je dodávaný zkompletovaný a  sestává ze tří částí: vlastní zábrana, 2 jistící šrouby M8. Překontrolujeme kompletnost výrobku.

2. montujeme-li výrobek do vyšších pater než do přízemí, zajistíme spolupráci poučené osoby stojící během montáže na ploše pozemku  poblíž tak aby sama nemohla být zasažena padajícím výrobkem (nebo jeho částí) a zabraňující dalším osobám vstupu do prostoru pod montáží výrobku.

3. výrobek montujeme z otevřeného okna na kovový parapet ze kterého jsme předem vše odklidili .

4. před montáží dostatečně povolíme oba šrouby proti směru hodinových ručiček.

5. výrobek nasadíme na okapničku doprostřed parapetu hlavami šroubů směrem k omítce (viz.foto).

6. za neustálého přidržování výrobkem lehce pohneme všemi směry aby došlo k zapadnutí  jistících šroubů pod okapničku.

7. za neustálého přidržování výrobku  rukou dotáhneme ve směru hodinových ručiček oba jistící šrouby.

8. za neustálého přidržování výrobkem lehce pohneme všemi směry abychom se ujistili, že výrobek je dostatečně  připevněn k parapetu a nemůže dojít k jeho samovolnému uvolnění, pádu.

9.za upevněný výrobek vsuneme truhlík s květinami jenž dorazíme k zábraně  tak jak je zřejmé z fotografie. V případě potřeby vyhneme zábranu směrem ven od okna tak aby mohl být truhlík snadněji vsunut. Je-li truhlík vyšší než na fotografii , není to na závadu funkce výrobku. Jeden držák je určen na přidržování jednoho truhlíku. Výrobek se nedoporučuje na plastové parapety.

Záruka: 2 roky ode dne prodeje          email: michal.svestka@gmail.com

Dodavatel: FeWo s.r.o., č.p. 155, Kunčice nad Labem, 543 61, tel.: 603 812 900